## Slide 1
Chimie
du
vivant
et
environnement
Henrotte
Virginie
1
1
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 2
Partie I
Les eaux naturelles
et
industrielles
2
2
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 3
Chapitre 1 : Introduction.
eau synonyme de vie ou de mort
détermine en grande partie les paysages et les climats de notre globe (72%
surface)
 composante essentielle de la structure et du métabolisme des êtres vivants
un rôle socio-économique dans des communautés très différentes
L’
Ce rôle primordial de l’eau tient à ses propriétés physiques et chimiques
exceptionnelles conséquences au interactions qui s’établissent au sein d’un
groupe
de
molécules
d’eau.
Propriétés de l’eau :
Structure de l’eau
•Liaisons covalentes
Constante
diélectrique élevée
3
3
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 4
• Liaisons H (4) : attraction intermoléculaire dans laquelle un atome d’H lié à
un
atome très électronégatif est attiré
autre atome.
par
un
doublet
électronique
libre
d’un
point d’ébullition
point de fusion
chaleur de vaporisation
tension
superficielle
Anormalement élevés
Masse
volumique
glace
<
masse
volumique
eau
liquide
4
4
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 5
Chapitre 2: la CLASSIFICATION des EAUX
Les eaux sont réparties en trois groupes :
1) les eaux naturelles et industrielles,
2) l’eau de mer ;
3) les eaux résiduaires.
1)
Il
Les EAUX NATURELLES et INDUSTRIELLES
s’agit
d’eaux
peu
minéralisées de bonne
qualité
Les EAUX
Les EAUX
DESTINEES à des
Les EAUX
CONTINENTALES
USAGES SPECIAUX
INDUSTRIELLES
Origine
Superficielle : cours
d’eau, lacs, barrages
Souterraine : nappes
(puits, sources)
minéralisation moyenne
0,2 à 1,0 g dm -3
soluté dominant : Ca
(HCO3)2.
par exemple :
. Les eaux de piscine : leur stérilité constitue un critère de qualité primordial
. Les eaux
déminéralisée et
distillée : laboratoire
(recherche, analyse),
batteries
L’EAU POTABLE (ou
Leur qualité est
variable selon l’usage :
- refroidissement
(laminoirs)
- procédé (industries
des boissons)
- transfert (lavages de cuves).
EAU
ALIMENTAIRE)
Obtenue souvent par
traitement des eaux
continentales
5
5
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 6
2) L’E AU de MER
.
Minéralisation élevée et très variable (de la Baltique
à
la
Mer
dm-3
Morte) ; en moyenne 36 g
Soluté dominant : NaCl (ca 31 g dm-3).
.
3) Les EAUX RESIDUAIRES.
Les EFFLUENTS INDUSTRIELS
. Charge polluante très variable tant
qualitativement (matières
biodégradables, cyanures, …) que
quantitativement (des eaux de lavage
des papeteries aux rejets des
distilleries – levureries).
. Epuration spécifique,
éventuellement mixte (avec effluents
domestiques).
Les EFFLUENTS
DOMESTIQUES
. Charge polluante assez
constante.
. Epuration généralement biologique.
6
6
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 7
Chapitre
3:BESOINS
et
RESSOURCES
en
EAU
L’eau superficielle représente
moins
douce
de
1%
des
réserves
d’eau
7
7
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 8
Le CYCLE HYDROLOGIQUE
Le cycle de l'eau (ou cycle hydrologique) est un modèle représentant les flux
entre les réservoirs d'eau liquide,
solide ou gazeuse, sur Terre.
8
8
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 9
Via l’atmosphère
40000 km3 an-1
Via cours d’eau
traitement
dessalement
Traitement
spécifique
Utilisation
Utilisation
domestiques
Epuration biologique
Epuration spécifique
ECAM 20159
9
B2040-Chimie du vivant et environnement
Rejet :
- en eau de mer
- en eau de surface
Effluents
Effluents
industriels
Eau potable
Eaux
industrielles
Traitement
spécifique
Eaux pour usages spéciaux (labos, batteries…)
Eaux
batt
Eau continentale superficielle souterraine
Eau de mer

## Slide 10
Les eaux naturelles contiennent différents éléments chimiques dissous
du
fait
de
leur
cheminement
dans
le
sol
et
au
contact
de
l’atmosphère.
10
10
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 11
Dissociation ionique et conductivité électrique
•Structure de l’eau non linéaire  dipolaire  bon solvant de substances ionisables et polaires (NaCl, HCl)
M+
X-
MX
+
+
−
Hd > 0 ou Hd  0
S > 0 car augmentation du désordre
𝑀 [𝑋 ]
��𝑑��𝑠𝑠
=
[𝑀��]
Electrolyte fort: dissociation complète =1 où  est le coefficient de dissociation
�𝑑 𝑖 ��
Electrolyte faible: dissociation incomplète <1
=
����
R-1
i = U.
R=  . L .
s-1
La conductivité  est l’inverse de la
résistivité  :  =
-1
La conductance G vaut :
R-1= -1. L-1.
G =
s
Dès lors, on a :
= G . L
. s-1
Ω-1 cm-1
ECAM 2015
11
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 12
Conductivité molaire
Λm
- Nature de l’électrolyte
• électrolyte fort   
•  taille des ions   
-Température
• T    
- Concentration en ions
• [ions] faible   petit
• [ions] forte   grand mais si [ions]>>,  

-1
-1
Ω cm
Λ

m
[E]i
dm-3
mol
Ω-1 cm-1
mol-1 1000 cm3
103 
Λ

Ω-1
cm2 mol-1 ou S cm2 mol-1
m
[E]i
12
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 13
Conductivités
ioniques limites
équivalentes
(T=25°C) [-1cm2
mol-1]
Λ0
 lim
Λ
[E]  0 m
Conductivité molaire limite :
m
Loi d’additivité de Kolrausch (loi des migrations ioniques indépendantes)
0
m = n+  + n- 
0
0
-
+
Exemple : prédire la conductivité d’une solution de MgCl2 à 10-3 mol.dm-3
Les eaux potables ont en générale une conductivité comprise entre 200 et 1000 S/cm
avec 400 S/cm une eau d’excellente qualité
L’eau de mer est de l’ordre de 30000 S/cm
13
10-8
S.cm-1 à 25°C
ECAM 2015
L’eau pure 5,50
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 14
Mesure
de
la
conductivité
résistance de la solution placée entre deux électrodes
électrodes en platine
S-l
Kcel
= l .
14
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 15
Evaluation
de
Kdiss
par
la
mesure
de
la
conductivité
Puisque :

.ctot ( avec k= cste)
et 0m= k
= k .
cdiss
= k.
m= k. 
Alors
0
d’une solution 0,1M de CH3COOH à 25°C sachant que =5,2.10-4scm-1E.CAM 2015
Calculer
Kdiss
15
B2040-Chimie du vivant et environnement
α  Λ m
Λ m

## Slide 16
5,50.10 8 2 ( 1cm 1 ) 2
O  ][OH  ](mol.dm 3 ) 2 
(198,3  349,8) 2 ( 1cm 2 mol 1 ) 2
((mol-1)2 (cm
Produit ionique de l’eau
-
+
OH
+
H3O
H2O + H2O


[OH ][ H 3 O ]
K diss
avec C0=1 mol.dm-3
K 

C
2
[H 2 O]
[H 2 O]
 de H2O pure = 5,50
S.cm-1 à 25°C
10-8
2

 2 C
 
1
  2 
 m 
tot
A faible dissociation :
K 
  
0
(1   ) H 2 O
C

 m 
H O  OH  
2

 2
 
1
3
m


K



 c 

 2
H O2
C
2
0

0  0
 m
 tot 
2
[H 3
3)2)
((mol-1)2 (10-3 dm3)2
 5,50.10 
2
8


3 2
3 2

14
[H 3O ][OH ](mol.dm ) 
(mol.dm )  1,01.10
(198,3  349,8) 2 10 6
16
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement
[H 3O ][OH ]  1,01 10  K w
  14

## Slide 17
Produit
ionique
de
l’eau
 phénomène d’autoprotolyse de l’eau
17
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement
T(K)
273
283
298
310
333
Kw
10-15
3.10-15
10-14
2,13.10-14
10-13

## Slide 18
Chapitre 4:
L’évaluation de la qualité des eaux naturelles
les normes retenues dépendent naturellement de la destination de l’eau.
CLASSIFICATION SANITAIRE
En ce qui concerne la potabilité de l’eau, l’aspect sanitaire constitue la préoccupation dominante
et on distingue alors des substances ; normales : O2, HCO3 , Ca .... indésirables : Fe3+…
toxiques : Hg2+…
Les frontières entre ces différentes familles de paramètres ne sont pas nettement définies ;
ainsi, des substances indésirables peuvent être toxiques lorsqu’elles sont présentes en quantités très
importantes.
-
2+
L’EVALU ATI ON de la QUAL ITE de l’EAU POTABLE
62 paramètres physiques, chimiques et biologiques, répartis en 5 groupes :
A. : 4 paramètres ORGANOLEPTIQUES (relatifs aux informations recueillies par les organes sensoriels).
B. : 15 paramètres PHYSICO-CHIMIQUES en relation avec la structure naturelle des eaux. C. : 24 paramètres concernant des substances INDESIRABLES.
D. : 13 paramètres relatifs à des substances TOXIQUES. As, CN- métaux lourds, pesticides
E. : 6 paramètres MICROBIOLOGIQUES.
18
18
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 19
Paramètres
physico-chimiques
Certains de ces éléments
appelé calco-carbonique.
réagissent
entre
eux
au
sein
d’un
système
19
19
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 20
ECAM 2015
L’EQUATION FONDAMENTALE de L’EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
Dissociation de Ca(HCO3)2
L ’évo lutio n da ns sens ①
correspond au dépôt de CaCO3, phénomène bien
connu :
entartrage des circuits d’eau chaude et des chauffe-eaux, dépôt des
stalactites et stalagmites dans les grottes …
L ’évolution dans sens ② se traduit par la dissolution du carbonate de
calcium (agressivité),
provoquant notamment l’érosion des roches calcaires.
20
20
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 21
pH de SATURATION
Le pH est l'un des critères de base permettant de définir l'agressivité.
L’évaluation de la position d’une eau vis-à-vis de l’équilibre calco-carbonique nécessite
de calculer le pH d'équilibre ou de saturation (pHs). Il correspond au pH théorique que
doit avoir l'eau pour se trouver en équilibre avec le carbonate de calcium.
21
21
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 22
RELATIONS GENERALES INTERVENANT DANS L’ETUDE
de L’EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE.
Relation de neutralité électrique:
Constante d’équilibre de dissociation de l’eau:
Constantes des équilibres carboniques
22
22
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 23
pK1=6,37
pK2=10,32
Constantes d’équilibre de dissociation du carbonate de calcium
Si le produit des molarités [Ca2+] et du [CO3 ] est inférieure à K’s,
2-
la limite de solubilité n’est pas atteinte et il est possible d’accroitre la teneur en CaCO3 de l’eau
Par contre, si ce produit est supérieur à, K’s l’eau sera en équilibre instable et elle aura tendance à précipiter
le carbonate de calcium jusqu’à ce que le produit de solubilité de CaCO3 soit respecté à nouveau.
23
23
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 24
LANGELIER considère le pH de saturation pHsat correspondant
à l’état d’équilibre calco-carbonique
24
24
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 25
INDICE de LANGELIER
L’indice de LANGELIER (i) ou index de saturation reflète
l’état d’équilibre (ou de déséquilibre) calco-carbonique
i
=
pHréel
-
pHsat
entartrage
25
Corrosion interne
25
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 26
Notions permettant la définition de l’état d’équilibre
ALCALINITE
OU TITRES ALCALIMETRIQUES
DURETE OU TITRE HYDROTIMETRIQUE
26
26
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 27
ECAM 2015 27
L’ALCALINI T E : les TITRES ALCALIMETRIQUES SIMPLE (TA) et COMPLET (TAC)
SIGNIFICATION de l’A LCA LINITE
L’alcalinité de l’eau est principalement due à la présence des anions ;
hydroxyle OH- (des bases fortes)
carbonate CO32-
hydrogénocarbonate HCO3-
METHODE de MESURE
Dosage acidimétrie à l’aide d’une solution titrée d’acide fort (HCl) ou apparenté (H2SO4).
Le TITRE ALCALIMETRIQUE SIMPLE (TA)
Le TA s’obtient en utilisant comme indicateur la phénolphtaléine dont le virage se produit à un pH de 8,2.
27
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 28
Le TITRE ALCALIMETRIQUE COMPLET (TAC)
Le TAC se détermine en choisissant comme indicateur le méthylorange dont la zone de virage est centrée
sur un pH de 4,4 pour lequel les réactions (4-1), (4-4) et (4-5) sont quantitatives.
28
28
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 29
Principe du dosage titrimétrique
acide
fort
Pour
les
eaux
minérales
(labo)
eau
Le TA des eaux alimentaires est généralement nul par suite de l’absence de bases fortes et de
carbonates solubles. Dans ces conditions, le pH est inférieur à 8,2 et le TAC représente la teneur en
hydrogénocarbonates.
≈ [HCO3-]
TAC
29
29
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 30
LA DURETE (TH)
La dureté ou titre hydrotimétrique (TH) d’une eau est due à la présence de cations polyvalents dissous,
essentiellement le calcium Ca2+ et le magnésium Mg2+
La DURETE CALCIQUE (THCa) : teneur en Ca.
La DURETE MAGNESIENNE (THMg) : teneur en Mg
La DURETE TOTALE (THtot) : concentration totale en Ca2+ et
Mg2+
THtot
=
THCa
+ THMg
La DURETE CARBONATEE ou DURETE TEMPORAIRE (THtemp) :
Concentration en carbonate et hydrogénocarbonate (surtout) de Ca et de Mg.
La DURETE NON CARBONATEE ou DURETE PERMANENTE (THperm) :
teneur en sels non carbonatés (sulfate de chlorure très solubles) de Ca et de Mg.
C’est la dureté qui persiste après ébullition prolongée et filtration de l’eau.
THtot
=
THtemp
+
THperm
30
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 31
PRINCIPE du DOSAGE COMPLEXOMETRIQUE des DURETES
complexométrie à l’EDTA en milieu convenablement tamponné. (voir labo)
acide éthylène diamine tetraacétique
Dureté totale (ensemble des cations Ca2+ et Mg2+)
Indicateur : le noir d’ériochrome T.
Tampon de pH 10 pour empêcher la précipitation du Mg2+ sous forme de Mg(OH)2 à pH trop élevé.
Dureté calcique (Ca2+ seul)
Indicateur spécifique : calcéine ou murexide.
Tampon fortement basique (pH 12 – 13). Dureté magnésienne (Mg2+ seul)
Elle s’obtient par différence
31
31
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 32
Les PRINCIPALES UNITES de CONCENTRATION UTILISEE en CHIMIE des EAUX.
La concentration en degrés français (°f)
1 °f ≙ 10 mg dm-3 de CaCO3
m-3
++
≙ 4 g
de Ca
0,2
dm-3
millimol
Pour un ion, 1°f ≙
z
Cela donne les concentrations suivantes en mg dm-3 pour les ions communs :
Na+ : 4,6
HCO3 : 12,2
K+ : 7,8
Cl : 7,1
Ca++ : 4,0
SO4 : 9,6
Mg++ : 2,4
-
-
2-
32
32
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 33
INTERPRETATION des RESULTATS
Pour l’eau alimentaire ,
•
•
•
6,5 ≤ pH ≤ 8,5
TAC se situe souvent entre 10 et 30 °f.
THtot se situe souvent entre 8 et 15 °f
• THtot (>15°f) est dite “dure”
• THtot ( 8°f) est dite “douce”
NB : En Belgique, une dureté de l’ordre de 30°f est fréquente.
Principaux inconvénients résultant d’une dureté totale élevée en vue d’usages domestiques :
 perte en savon : une eau dure requiert une quantité de savon supérieure à celle exigée par une eau
distillée pour former, par agitation, une mousse persistante
(Ca2+ et Mg2+ réagissent avec les savons)
 effet défavorable à la cuisson convenable des légumes.
 La dureté carbonatée est responsable des incrustations (dépôts de tartre) dans les chaudières
et dans les tuyauteries de circulation d’eau chaude.
La présence d’une certaine dureté carbonatée est utile pour éviter la corrosion des canalisatioEnCsAM 2015
33
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 34
Traitement :
Adoucissement : résine échangeuse d’ions cationiques
Résine de polymérisation
Ex: copolymère tridimensionnel formé de styrène et divinylbenzène (Amberlite IR-120)
Résine finement divisée
afin de présenter
une grande surface de
contact avec la solution
Groupes ioniques introduits en substituant un atome du noyau benzénique exemples groupes
34
actifs : R-SO3-
R-PO3 2-
R-CO2-
34
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 35
Mécanisme d’échange :
Les ions de la solution traversent les mailles du réseau et diffusent jusqu’aux centres actifs.
RSO3- ,
Résine
H+
+ Na+
Solution
RSO3- ,
résine
Na+
H+
solution
+
L’équilibre dépend de T et de l’affinité des ions
pour la résine
Na+ ≤ Ca2+ ≤ Al3+ ≤
Th4+
-
+
2+
-
2+
+
Ainsi,
2 (R-SO3 , Na )
+ Ca
(R-SO3 )2,
Ca
+
2 Na
solution
solution
-
+
2+
-
2+
+
2 (R-SO3 , Na )
+ Mg
(R-SO3 )2, Mg
+
2 Na
L’ion sodium contrairement aux ions calcium et magnésium, ne provoque pas l’entartrage des canalisations
35
35
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 36
Adoucisseur domestique :
2
Inconvénients :
- enrichissement eau en Na (résine alimentaire)
- peut accroître la corrosion
- prolifération bactérienne.
36
36
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 37
INTERPRETATION des RESULTATS
Pour l’eau aliment aire,
•
•
•
•
6,5 ≤ pH ≤ 8,5
TAC se situe souvent entre 10 et 30 °f.
THtot se situe souvent entre 8 et 15 °f
pH de saturation :
• pH  pHsat eau agressive
• pH  pHsat eau incrustante
L’agressivité c’est-à-dire l’aptitude d’une eau à dissoudre le calcaire
est liée à la présence de CO2 excédentaire
37
37
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 38
La REPARTITION du DIOXYDE DE CARBONE dans les EAUX
La présence d’une certaine quantité de CO2 libre est nécessaire et suffisante pour éviter le dépôt de
CaCO3. Ce CO2 est désigné sous le nom de CO2 équilibrant
Si la totalité du CO2 contenue dans une eau est supérieure à la dose de CO2 équilibrant,
son excès constitue le CO2 agressif.
Celui-ci empêche la formation du dépôt carbonaté protecteur sur les parois métalliques.
Traitements :
- Élimination du CO2 excédentaire par aération :
- par ajout de chaux
Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2
Permet la reminéralisation.
38
38
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 39
PERTURBATION du CYCLE HYDROLOGIQUE : urbanisation
La CONSOMM AT I ON d’EAU DOME STIQUE
La consommation d’eau domestique très variable selon les niveaux de développement des pays.
En Europe, la consommation est estimée à 300 m3 an-1 habitant-1.
Les usages de l’eau sont multiples :
-
l’agriculture :
occasionne environ 70 % de toute la consommation d'eau douce sur la planète.
-
l’industrie :
est responsable d'environ 20 % de la consommation mondiale d'eau douce.
- la consommation domestique :
représente 8 à 10 % de la consommation totale sur la planète.
39
39
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 40
ECAM 2015
Chapitre 5: Les MOYENS d’ACTION
1. L’aménagement des cours d’eau et la construction de barrages
2. La valorisation des nappes aquifères
3. L’utilisation de l’eau de mer.
Désalinisation de l’eau de mer par distillation ou osmose inverse
Distillation nécessite importante quantité d’énergie
Osmose inverse nécessite une très forte
pression
pour
compenser
pression osmotique.
et
dépasser
la
40
40
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 41
4. Traitement des eaux usées urbaines et de l’industrie permettant de minimiser les
prélèvements en surface et de protéger les eaux en surfaces et souterraines contre les
atteintes nuisibles.
Traitement des eaux usées urbaines
Les ressources en eau superficielles sont plus vulnérables aux pollutions et susceptibles de contenir, en quantités non négligeables
-
-
-
-
Matières en suspension
Métaux lourds
polluants organiques (pesticides, médicaments, résidus d’hydrocarbures,…)
Sels de phosphates et nitrates (détergents, engrais)
41
41
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 42
nomenclature
• Matières en suspension (MES) : c’est la fraction non dissoute de la pollution.
la MES contribue à déséquilibrer le milieu aquatique en augmentant la turbidité (effet néfaste sur
l’appareil respiratoire des poissons), dégrade la qualité de l’eau par les produits des fermentations.
• Demande biologique en oxygène (DBO) : la quantité d’oxygène qu’une biomasse
épuratrice va consommer pour décomposer les matières organiques contenues
dans l’effluent. (Généralement mesurée en 5 jours dans un flacon fermé à
l’obscurité à 20°C)
• Demande chimique en oxygène (DCO): représente la quantité de matières
organiques oxydables par voie chimique. (oxydation complète de l’eau brute au
dichromate de potassium).
le rapport entre ces 2 paramètres donne une idée de la biodégradabilité de l’effluent.
42
ECAM 2015
Directive européenne 98/15/CE
B2040-Chimie du vivant et environnement
Exigences épuratoires minimales
Paramètres
Concentration maximales (mg/l)
DBO5
25
DCO
125
MES
< 10 000 EH: 60
> 10 000 EH : 35
Azote total
< 100 000 EH : 15
> 100 000 EH : 10
Phosphore total
< 100 000 EH : 2
> 100 000 EH : 1

## Slide 43
43
ECAM 2015 43
Traitement des eaux
usées
urbaines
Etapes du traitement :
-
Le prétraitement :
●consiste à éliminer de l’eau les corps flottants
Le traitement primaire :
●supprimer les matières en suspension
Le traitement secondaire :
●éliminer les matières dissoutes dans l’eau
Le traitement des boues
-
-
-
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 44
Source document encyclopédie Larousse
Source document waterleau
ECAM 2015
44
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 45
Le prétraitement
Elimination des objets flottants et encombrants par dégrillage, dessalage, déshuilage.
dégrillage
déshuilage
dessablage
45
45
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 46
Traitement primaire
Décanter les matières particulaires dans de grands bassins.
Raclage de fond pour récupérer les boues primaires
Coagulants peuvent
être ajoutés tels que
des polymères
anioniques, des aluns
(sulfate d’aluminium)
46
46
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 47
Cycle
de
l’azote
L’azote total
Document source: Wikipédia
47
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 48
Traitement secondaire
1) Traitement biologique
Eliminer la pollution dissoute grâce aux microorganismes
Bassin d’aération : on brasse l’eau tout en ajoutant de l’oxygène par injection d’air
Traitement aérobie: - élimine les composés organiques
- nitrification: oxydation de l’ammoniaque en nitrate
Urée
Nitritation
Nitratation
48
48
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 49
Traitement anoxique : dénitrification (oxygène sous forme de nitrate)
Réduction du nitrate en diazote gazeux réalisée par des bactéries
Séparation Les microorganismes se développent tout en se nourrissant des pollutions dissoutes
(carbone, azote et phosphore). Aussi, le phosphore peut être chimiquement ou biologiquement
éliminé (accumulé intracellulairement par certaines bactéries)
49
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 50
2)
Clarification
3) Déchets : les boues
Composition moyenne : matière organique, éléments fertilisants (N,P, Ca,…), éléments
en traces (Cu,Zn,Cr,Ni,…), agents pathogènes.
50
50
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 51
Le traitement des boues
2 objectifs qualitatif et quantitatif :
- réduction du volume
- stabilisation
Boues
primaires et
biologiques
Stabilisation
par chaulage
CaO ou Ca(OH)2
Epaississement
Déshydratation
51
51
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 52
Valorisation des boues
Eaux usées
brutes
Eaux
épurées
Station d’épuration
Boues d’épuration
Valorisation
agricole
Épandage ou
compostage
Incinération
Seules ou avec
OM
Digestion
anaérobie par
certains
microorganismes
52
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 53
Conversion de la biomasse en biogaz
La biomasse englobe toutes les matières organiques provenant de formes biologiques diverses.
Matière organique ?
les plus diverses :
- boues de station d’épuration
- ordures ménagères
- effluents industriels (principalement de l’agroalimentaire, papeteries)
- déchets agricoles, aussi bien résidus végétaux de récolte que résidus d’élevage
Idée motrice ?
réaliser par voie microbiologique la dismutation du C organique
Le biogaz (CO2 + CH4) est le gaz produit par la fermentation de matières organiques
animales ou végétales
« La fermentation c’est la vie sans air » (Pasteur)
53
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement

## Slide 54
bactéries
en
abscence
d'O2
BIOMETHANISATION
Energie
biogaz = 60% CH4 + 40% CO2
Matière organique
Matières digérées :
- liquide épuré
- solides minéralisés
(fertilisant)
DIGESTEUR
CO2
CH4 (H2S)
H2O
microorganismes
T, pH, C/N
C6H12O6
Digestat
54
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement
2
Bactéries en absence d’O

## Slide 55
Principales étapes réalisées par des grands groupes de bactéries vivant en symbiose.
Matière organique complexe
Macromolécule : glucides, lipides, protéines
HYDROLYSE
Matière organique simple
Monomères: glucose, acides gras, acides aminés
Acides gras volatils et alcools
Acide acétique, butyrique, méthanol, éthanol
ACIDOGÉNÈSE
ACÉTOGÉNÈSE
Acétate, dioxyde de carbone, dihydrogène
MÉTHANOGÉNÈSE
Méthane, dioxyde de carbone, eau
PRODUIT FINAL :
 BIOGAZ (≈ 60 % CH4 + ≈ 40 % CO2) à valeur énergétique intéressante
 boues digérées ( →engrais)
55
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement
Energie : 1 Nm3 de BIOGAZ ≘ 6 000 kcal ≘ 0,7 l de mazout

## Slide 56
Avantages, inconvénients ?
- produit de l’énergie directement valorisable à partir de biomasses variées.
- Dépollue la charge organique des effluents, donc diminue les risques de pollution lors de son rejet
en milieu naturel.
- Contribue à la diminution de l’émission d’un gaz à effet de serre, le méthane.
- Les résidus de la biométhanisation peuvent être valorisés
- Gaz hautement inflammable
- Contamination indésirable par produits toxiques des boues de station d’épuration.
56
ECAM 2015
B2040-Chimie du vivant et environnement